Zaporka:

PRAKTIČNI DIO

ZADATAK

| ZBIRNA TABLICA – PRAKTIČAN ZADATAK |
| --- |
| TABLICE | MOGUĆI BODOVI | UČINAK |
| Tablica 1 – mjerni spoj | -6 |  |
| Tablica 2 – izmjerene veličine | 12 |  |
| Tablica 3 – izračunate veličine | 12 |  |
| Tablica 4 – crtanje shema | 6 |  |
| UKUPNO BODOVA - PRAKTIČAN ZADATAK | 30 |  |

Potpis članova prosudbenog povjerenstva:

1. ______________________________

2. ______________________________

3. ______________________________

U Čakovcu, 24. travnja 2014.

Naputak:

- Učenik koji nema vlastiti univerzalni instrument treba na to upozoriti dežurnog nastavnika koji će mu osigurati zamjenski instrument.

- Strujni krug uključivati pod napon nakon provjere ispravnosti spoja od strane dežurnog nastavnika.

- Prespajanja na strujnom krugu vršiti isključivo u beznaponskom stanju.

- Tražene crteže i skice izrađivati uz pomoć pribora za crtanje.

- Svaki pogrešan spoj donosi dva negativna boda, a treća pogreška je isključenje iz praktičnog dijela natjecanja što donosi 0 bodova.

- Vrijednosti izmjerenih i izračunatih veličina, moraju se u vrijednostima predloženih jedinica upisati u tablice zaokruživanjem na dvije decimale.

- Vrijeme za izradu zadatka je 90 minuta.

Pribor:

- Univerzalni instrument (učenik ima vlastiti)

- Jedan od udžbenika za svaki predmet i razred kojeg je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za nastavu predmeta Osnove elektrotehnike i Mjerenja u elektrotehnici

- Kalkulator

- Pribor za crtanje

- Kemijska olovka

ZADATCI ZA NATJECATELJE

1. Spajanje

Priložena električna shema (slika 1) sastoji se od pet otpornika R1, R2, R3, R4, R5, dva kondenzatora C1, C2  i izvora napona 15V .Spojite  strujne krugove koji se promatraju u trenutku  a) t= 0 s i b) t= ∞ s , te izvršite mjerenja.

slika 1

| Tablica 1 – mjerni spoj: |
| --- |
| MOGUĆI POGREŠNI POKUŠAJI | MOGUĆI BODOVI | UČINAK |
| 1. Pogrešan pokušaj | - 2 |  |
| 2. Pogrešan pokušaj | - 2 |  |
| 3. Pogrešan pokušaj | - 2 |  |
| UKUPNO BODOVA | - 6 |  |

2. Mjerenje

Pomoću jednog univerzalnog mjernog instrumenta, izmjerite jakosti struja kroz  otpornike:  IR1, IR2, IR3, IR4, IR5  te napon UR1  za a) t= 0 s i b) t= ∞ s.

Izmjerene  vrijednosti  upišite u tablicu 2.a i 2.b  u predloženim jedinicama.

NAPOMENA: PRIJE PRVOG MJERENJE POZOVITE PROFESORA DA PREGLEDA SPOJ

| Tablica 2.a – izmjerene veličine t= 0s |
| --- |
| RJEŠENJA | MOGUĆI BODOVI | UČINAK |
| VELIČINA | REZULTAT |  |  |
| IR1_0 ( mA ) |  | 1 |  |
| IR2_0 ( mA ) |  | 1 |  |
| IR3_0 ( mA ) |  | 1 |  |
| IR4_0( mA ) |  | 1 |  |
| IR5_0 ( mA ) |  | 1 |  |
| UR1_0 ( V ) |  | 1 |  |
| UKUPNO BODOVA | 6 |  |

NAPOMENA: PRIJE PRVOG MJERENJE POZOVITE PROFESORA DA PREGLEDA SPOJ

| Tablica 2.b – izmjerene veličine t= ∞s |
| --- |
| RJEŠENJA | MOGUĆI BODOVI | UČINAK |
| VELIČINA | REZULTAT |  |  |
| IR1_∞ ( mA ) |  | 1 |  |
| IR2_∞ ( mA ) |  | 1 |  |
| IR3_∞ ( mA ) |  | 1 |  |
| IR4_∞ ( mA ) |  | 1 |  |
| IR5_∞ ( mA ) |  | 1 |  |
| UR1_∞ ( V ) |  | 1 |  |
| UKUPNO BODOVA | 6 |  |

3. Računanje

Temeljem izmjerenih veličina izračunajte vrijednosti:

- otpornika: R3, R4

- Ukupnog otpora: Ruk(t=0s), Ruk(t=∞s),

- Omjer snaga izvora Piz(t=0s)/Piz(t=∞s),

Izračunate vrijednosti upišite u tablicu 3 u predloženim jedinicama.

| Tablica 3 – izračunate veličine |
| --- |
| RJEŠENJA | MOGUĆI BODOVI | UČINAK |
| VELIČINA | REZULTAT |  |  |
| R3 ( ( ) |  | 3 |  |
| R4 ( ( ) |  | 3 |  |
| Ruk(t=0s) ( ( ) |  | 2 |  |
| Ruk(t=∞s) ( ( ) |  | 2 |  |
| Piz(t=0s)/Piz(t=∞s) |  | 2 |  |
| UKUPNO BODOVA | 12 |  |

Postupak proračuna:

4. Crtanje:

Nacrtajte pojednostavljene sheme u trenutku a) t= 0 s i b) t= ∞ s.

a) t= 0 s

b) t= ∞ s

| Tablica 4 – crtanje shema |
| --- |
| SHEMA | MOGUĆI BODOVI | UČINAK |
| 1. t=0 s | 3 |  |
| 2. t=∞ s | 3 |  |
| UKUPNO BODOVA | 6 |  |